1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Márkanév:			GIGASEPT AF

Műszer és eszköz fertőtlenítőszer (aldehid mentes)

Gyártó/Szállító:			Schülke  & Mayr GmbH

Robert Koch Str. 2.

22851 Norderstedt, Germany

Tel: +4940521000  Fax: +494052100318

e-mail: mail@schulke-mayr.com   www.shulke-mayr.com

Felelős személy:		++49(0)40/521 00 666

Segélykérő telefonszám:	++49(0)40/521 00-0

Magyarországi forgalmazó: 	Allegro Kft.

1135 Budapest, Szent László u. 97/a.

Tel: 350 21 07  Fax: 329 18 54

e-mail: info@allegro.hu   www.allegro.hu

OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Sürgősségi telefonszáma: 	0680 / 201-199

Alkalmazás :			Fertőtlenítőszer

2. VESZÉLYESEK AZONOSÍTÁSA

Kockázati tanács embereknek és környezetnek

ICAO - címkék:

C				Maró

R22				Lenyelve ártalmas

R34				Égési sérülést okoz

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Kémiai természet:		Készítmény

Leírás:				A következő anyagok oldata ártalmatlan adalékokkal:

| Összetevők | CAS szám | EC szám | Jelölés | R mondatok | Koncentráció |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didecil-dimetil-ammóniumklorid | 7173-51-5 | 230-525-2 | C | R22, R34 | 15 % |
| 1-phenoxipropan-2-ol | 770-35-4 | 212-222-7 |  |  | 10 % |
| Aminoalkilglicin | 84777-38-8 | 284-065-2 | Xi | R38, R41 | 6,9 % |
| Trideciletoxilat | 69011-36-5 |  | Xn | R22, R41 | 10 – 20 % |
| 2-propanol | 67-63-0 | 200-661-7 | F, Xi | R11, R36, R67 | 3 – 8 % |
| N,N-bis (3-aminopropil) dodecilamin | 2372-82-9 | 219-145-8 | C, N | R22, R35, R50 | 3 – 5 % |

Az R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános tanácsok:		A termékkel szennyezett ruhát azonnal le kell venni

Szemmel való érintkezés:	A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

Bőrrel való érintkezés:		Bő vízzel azonnal le kell mosni

Lenyelés:			Orvosi felügyelet szükséges

5.  TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére:	Nincs szükség különleges védőfelszerelésre

Megfelelő oltóanyag:				Víz, száraz por, szén-dioxid, alkohol ellenálló hab

Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható:	Nincs információ

Termékből származó speciális veszélyek:	Különleges veszély nem várható

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyi óvintézkedések:	Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Személyi védőfelszerelést kell alkalmazni. Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést.

Környezetvédelmi óvintézkedések:	Talajba, talajvízbe, felszíni vízbe történő juttatása tilos.

Tisztítása:	Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni. Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

KEZELÉS

Biztonságos kezelési útmutatás:	A munkaoldatot úgy kell elkészíteni, ahogy a címké(ke)n és /vagy a felhasználási utasításokban mag van adva.

Útmutató tűz és robbanásvédelemhez:	Nincs szükség különleges tűz elleni védőfelszerelésekre.

TÁROLÁS

A tárolási helyekre vonatkozó követelmények:	Az eredeti tartályban kell szobahőmérsékleten kell tárolni. További információk:			Közvetlen napsugárzástól, fagytól védeni kell. Az flakon

légmentesen lezárva tárolandó.

További tanács a tároláshoz:		Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM

EXPOZÍCIÓS HATÉÁRÉRTÉKEK

| Összetevők | CAS szám | Érték | Bázis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-propanol | 67-63-0 | CK: 500 mg/m3 CK: 200ppm | TRGS 900 |

Személyi védőfelszerelés

Kézvédelem:			Kiömlés védelem a KCL által gyártott eldobható nitrl gumikesztyűk pl.

Dermatril vagy más gyártó által előállított gumikesztyűk, melyek azonos védelmet adnak

Hosszantartó érintkezés:	A KCL által gyártott nitril gumikesztyűk pl.Camatril (>480 perc) vagy

butil gumikesztyűk pl. Butoject (>480 perc) vagy más gyártó által előállított gumikesztyűk, melyek azonos védelmet adnak

Szemvédelem:			Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Egészségügyi intézkedések:	A termékkel szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Ételtől italtól távol kell tartani

Védelmi intézkedések:	A bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

MEGJELENÉS

Forma:		folyadék

Szín:		zöld áttetsző

Szag:		szúrós

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

pH:				kb. 9,0 / 1000 g/l (20°C)

Megszilárdulási tartomány:	< -5°C

Kezdeti forráspont:		kb. 80°C

Lobbanáspont:			45°C (Módszer: DIN 51775)

Gőznyomás:			kb. 34 hPa  (20°C)

Sűrűség:			kb. 1,00 g/cm3 (20°C)

Oldhatóság:			vízben: nincs meghatározva (20°C)

Dinamikus viszkozitás:		4 mPa*s (20°C) (Módszer: DIN 54453)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Veszélyes reakciók:			Semmi előre látható

Veszélyes bomlástermékek:		Semmi előre látható

Helyzetek melyeket kerülni kell:		Nincs információ

Anyagok melyeket kerülni kell:		Nem szabad más tisztító vagy fertőtlenítőszerrel keverni

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

További információk:	Magáról a termékről nincs információ. Az osztályozás a Készítmények Irányelv számítási eljárása alapján történt.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Biológiai lebonthatóság:		Biológiailag lebontható (OECD 301D/ EEC 84/449 C6

Toxicitás baktériumokra:	EC50 520 mg/l (Módszer: OECD 209)

Kémiai Oxigén igény:		5,500 mg/l (Vizsgálati anyag 0,5 %-os oldat)

További információ:	A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Nem szabad felszíni vizekbe, vagy csatornába önteni

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPOTOK

Termék:			A terméket a megadott EWC szám alapján kell kezelni

EWC szám:			EWC 070699 (EWC: Európai Hulladék Kód)

Szennyezett csomagolás:	A tartályokat vízzel kell kiöblíteni. A tisztított edényeket újrahasznosításra az újra feldolgozó üzembe kell szállítani.

Fel nem használt termék: 	Zsírok, kenő anyagok, szappanok, felületaktív anyagok,

fertőtlenítőszerek és személyi védőanyagok gyártásából, eladásából és felhasználásából származó hulladék.

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

ADR:     	UN/ID-szám		1903

Osztály			8

Csomagolási csop	III

Veszélyességi sz.	80.

Az áru jellemzése: Fertőtlenítőszer, folyékony, maró, N.O.S.

IMDG:	UN/ID-szám	1903

Osztály		8

EmS		8-06

MFAG		760

Csomagolási csoport: III.

Az áru jellemzése: Fertőtlenítőszer, folyadék, maró, N.O.S.

IATA:	UN/ID-szám	1903

Osztály 	8

Csomagolási csoport: III.

Az áru jellemzése: Fertőtlenítőszer, folyadék, maró, N.O.S.

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Általános irányelvek:	Az EU-ban a ez a termék a 93/42/EEC gyógyászati segédeszközök irányelv alá esik. A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett.

JELÖLÉS:

C:	Maró

R-MONDARTOK:

R22				Lenyelve ártalmas

R34				Égési sérülést okoz

S-MONDATOK:

S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S45	Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

S36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Alkalmazás:	Használati utasítás a készítményről / termékről egy különálló termékismertetőben található.

A 3. pontban említett R mondatok szövege:

R11			Tűzveszélyes

R22			Lenyelve ártalmas

R34			Égési sérülést okoz

R35			Súlyos égési sérülést okoz

R36			Szemizgató hatású

R38			Bőrizgató hatású

R41			Súlyos szemkárosodást okozhat

R50			Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

R67			A gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhat

MEGJEGYZÉS:	MINDEN INFORMÁCIÓ KONCENTRÁTUMRA VONATKOZIK!

A megadott információ csak az esetleges biztonsági előírásokhoz használható és a jelenlegi tudásunkon alapul. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa.